Фільтр на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ)

1.  Автори: Лепіх Я.І., Снігур П.О.

2. Основні характеристики , суть розробки.

Фільтр на ПАХ призначений для формування амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) тракту проміжної частоти (ПЧ) радіоприймачів (спеціальних і побутових), тюнерів.

Основні технічні характеристики фільтра на ПАХ для тракта ПЧ-ЧМ УКХ радіоприймачів класу Ні-Fi:

## - Центральна частота, МГц...................……….............…………........10,7 ± 0,1

- Полоса пропускання на рівні 3 дБ, кГц...……………….......................200±30

- Затухання на центральній частоті, що вноситься, дБ, не більше.................14

- Гарантоване затухання при розналагоджувані від центральної

частоти на ±0,42-2,00 МГц, дБ, не менше...……………………..................40

-. Нерівномірність АЧХ при розналагоджувані на ±50кГц

від центральної частоти, дБ, не більше...........................................................1

- Нерівномірність групового часу затримки в полосі пропускання............0,2

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

У фільтрі використано технічні рішення, які захищені авторськими свідоцтвами, зокрема №1731023, технічні і економічні характеристики фільтра роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень фільтр має ряд переваг перед аналогами, про що свідчать авторські свідоцтва.

5.Економічна привабливість розробки для просування на  ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги фільтра базуються на використанні в ньому в якості звукопроводу недорого п’єзокерамічного матеріалу вітчизняного виробництва, групових методів виготовлення, виключення дорогоцінних матеріалів. Вартість фільтра на ПАХ, для ПЧ-ЧМ УКХ тюнера при серійному виробництві обсягом 10000 шт. на рік не перевищує 10 грн, що забезпечує високу рентабельність виробництва.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено дослідні зразки фільтрів та проведено їх випробування на вимірювальних стендах, а також на підприємствах-виробниках радіоелектронної апаратури.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування зразків у складі радіоелектронної апаратури. Запропоновано для впровадження.