ДАТЧИК ЗУСИЛЛЯ НАТЯГУ

1.  Автори: Лепіх Я.І., Снігур П.О.

2. Основні характеристики, суть розробки.

## Датчик генераторного типу з пристроєм на поверхневих акустичних хвилях призначений для визначення ступеня натягу сітки трафарету, стрічки транспортера та інших гнучких поверхонь, використовуваних у технології мікроелектроніки, у поліграфічній, текстильній промисловостях та ін. областях техніки.

Основні технічні характеристики:

- Вимірюване зусилля, г......………………………………………………30

- Похибка виміру, г, не більше...…………………………………..............2

- Напруга живлення, В......……………………………………………........9

- Споживана потужність, мВт, не більше...…………………………….300

- Вихідна напруга, В, не менше...…………………………………….........1

- Габаритні розміри, мм...………………………………………......7х52х24

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

В датчику використано оригінальне технічне рішення яке захищене авторським свідоцтвом №1627048 та патентом України №49432.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень датчик має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, використання в якості чутливого елементу акустоелектронного пристрою дозволило не тільки підвищити метрологічні параметри, а і за рахунок частотного виду вихідного сигналу суттєво спростити спряження його з мікропроцесором. Крім того, датчик відповідає вимогам радіаційної стійкості і вибухобезпеки.

5.Економічна привабливість розробки для просування на  ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги датчика базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів мікроелектроніки, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькою трудоємністю. Орієнтовна вартість одного датчика при серійності 1000 шт. на рік становить $100, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати датчик для широкого спектру вимірювальної апаратури і обладнання.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено зразки датчика та проведено випробування зразків на вимірювальних стендах, а також на підприємствах потенційних споживачів датчиків.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування зразків у складі промислового обладнання для вимірювання зусилля натягу сітки трафарету в НДТІ «Темп».