Датчик тиску генераторного типу

1. Автори: Лепіх Я. І., Снігур П. О.

2.	Основні характеристики, суть розробки.

Акустоелектронний датчик генераторного тиску з чутливим елементом на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), який має частотний вид вихідного сигналу. Датчик призначений для виміру тиску повітря, газів і рідин у технологічних середовищах АЕС і нафтохімічної промисловості, у транспортних системах і магістралях, пневмосистемах технологічного устаткування, у робототехніці, автомобілебудуванні та ін. виробах машинобудування

|  | Основні технічні характеристики - Діапазон вимірюваних тисків, кПа ….98 – 2450 - Напруга живлення, В......................................9±1 - Споживана потужність, мВт, не більше ......300 - Діапазон робочих частот вихідного сигналу, МГц. ………………………15,75 - 16,25 - Основна похибка, %, не більше ...……..........0,5 - Габаритні розміри, мм............................Ø 60Х30 |
| --- | --- |

3. Патентно-конкурентноспроможні характеристики

В датчику використано технічне рішення, яке захищене авторським свідоцтвом №1722140, а також патентом України №49432. Технічні і економічні характеристики датчика роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку датчиків аналогічного призначення.

4. Порівняння зі світовими аналогами

За сукупністю суттєвих ознак технічних рішень датчик має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, використання в якості чутливого елементу акустоелектронного пристрою дозволило не тільки підвищити метрологічні параметри, а і за рахунок частотного виду вихідного сигналу суттєво спростити спряження його з мікропроцесором. Крім того, датчик відповідає вимогам радіаційної стійкості пожежно- і вибухобезпеки.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Економічні переваги датчика базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів мікроелектроніки, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькою трудоємністю. Орієнтовна вартість одного датчика при серійності 1000 шт. на рік становить $100, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати датчик для широкого спектру вимірювальної апаратури, обладнання і контрольно-вимірювальних інформаційних систем.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах різних видів промисловості та приватного сектору, зокрема Міністерства промислової політики.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено зразки датчика та проведено випробування у складі промислового обладнання для вимірювання тиску в магістралях пневмосистем.

8. Результати впровадження.

Проведено випробування зразків у складі промислового обладнання для вимірювання тиску в магістралях пневмосистем.