ДАТЧИК КУТУ ПОВОРОТУ

1. Автори: Лепіх Я. І., Снігур П. О.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Робота базується на використанні елемента на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), який має частотний вид вихідного сигналу. Акустоелектронний датчик генераторного типу з пристроєм на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) призначений для виміру кута повороту і може використовуватися:

- у комплексі автоматизованого устаткування різних видів виробництва;

- у робототехніці;

- в авіа- і автомобілебудуванні;

- як окремий пристрій вимірювальної техніки і приладобудування та інформаційних систем інтелектуального рівня.

|  | Основні технічні характеристики - максимальний вимірюваний кут, град ................60 - похибка виміру кута, хв, не більше .......................1 - діапазон робочих частот вихідного сигналу, МГц………………………..……...15,6-16,6 крутість характеристики перетворення, кГц/град, не менше ………………..….........30 - діапазон робочих температур , 0С ....від -10 до+85 - напруга живлення, В...……….....................…...9±1 - споживаний струм, мА ..…….………….........30±2 - габаритні розміри датчика (циліндричної форми), мм…………….....( 38х50 - маса, кг, не більше...…………..…….…......…...0,1 |
| --- | --- |

3. Патентно-конкурентноспроможні характеристики

В датчику використано технічне рішення, яке захищене авторським свідоцтвом №1722140 і патентом України №49432. Технічні і економічні характеристики датчика роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку датчиків аналогічного призначення.

4. Порівняння зі світовими аналогами

За сукупністю суттєвих ознак технічних рішень датчик має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, використання в якості чутливого елементу акустоелектронного пристрою дозволило не тільки підвищити метрологічні параметри, а і за рахунок частотного виду вихідного сигналу суттєво спростити спряження його з мікропроцесором. Крім того, датчик відповідає вимогам радіаційної стійкості пожежо- і вибухобезпеки.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Економічні переваги датчика базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів мікроелектроніки, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькою трудоємністю. Орієнтовна вартість одного датчика при серійності 1000 шт. на рік становить $70, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати датчик для широкого спектру вимірювальної апаратури, обладнання і контрольно-вимірювальних інформаційних систем.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах різних видів промисловості та приватного сектору, зокрема Міністерства промислової політики.

7. Стан готовності розробки

Проведено успішні випробування датчика у складі промислового обладнання для вимірювання кута повороту, в тому числі в Українсько-китайському технопарку високих технологій.

8. Існуючі результати впровадження. Проведено випробування зразків у складі промислового обладнання для вимірювання кута повороту.