ЛАЗЕРНА КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ

ПАРАМЕТРІВ ДИМІВ ТА АЕРОЗОЛІВ

1. Автори: Попов А.Ю., Гоцульский А.В., Чечко В.Е., Шафран Л.М., Пресняк І.С.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Прилад дозволяє одночасно вимірювати оптичну щільності димів і аерозолів та визначати середній розмір частинок, що їх утворюють.

Робота приладу заснована на одночасному використанні двох методів: визначення спадання інтенсивності тестуючого лазерного пучка, що проходить через шар диму чи аерозолю та методу малокутового розсіювання світла. Реєстрація інтенсивності тестуючого лазерного пучка, кутової залежності інтенсивності розсіяного світла та опорного сигналу проводиться телекамерою, що з’єднана з комп’ютером, який проводить обробку та представлення отриманих даних. Джерелом світла є напівпровідниковий лазер, який може живитися від USB порта ноутбука, що робить установку  портативною.

Основні технічні характеристики:

  - розмір часток, мкм	0.5-40

  - Оптична щільність диму D (у шарі товщиною 1 м)                 0.05-2

  - довжина хвилі лазера, нм	655

  - потужність лазера, мВт	7.5

  - габаритні розміри, мм	50(30(520

  - повна маса, кг	1.7

  - живлення, В/мА 	12/150

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розробка виконана на основі досвіду конструювання лазерних приладів в НДІ фізики  ОНУ і може бути оцінена як ноу-хау. Комбінований характер методу не має аналогів.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого приладу відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва, ціна розробленого приладу становитиме близько $500. Це на порядок менше ціни західних аналогів, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Прилад призначений для параметрів димів та аерозолів. Він може бути використаний у МОЗ України (токсикологія, гігієна), МНС України (пожежна безпека) та ін.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальний зразок. Проведено лабораторне випробування.

8. Існуючі результати впровадження.

Проводиться тестування приладу у Українському НДІ медицини транспорту МОЗ України.