Перетворювач звуку п’єзоелектричний ПЗП-1

1.  Автори: Лепіх Я.І., Снігур П.О.

2. Основні характеристики , суть розробки.

Малогабаритний п'єзоелектричний перетворювач звуку призначений для перетворення електричних сигналів звукового діапазону в звукові і назад і може бути використаний:

- як зумер тонального виклику в телефонних апаратах,

- випромінювач звуку часів-таймерів,

- для озвучування електронних іграшок,

- у системах охоронної сигналізації,

- у системах сигналізації технологічного, випробувального, контрольно-вимірювального устаткування, у робототехніці, автомобілебудуванні, побутовій техніці та ін.

Відмінними рисами перетворювача ПЗП-1 від аналогів типу ЗП (Росія) є більш висока ефективність перетворення (рівень звукового тиску) і конструктивне виконання, що забезпечує зручне, з низькою трудоємністю надійне кріплення його на монтажній платі та у корпусі пристрою.

Основні технічні характеристики:

- Діапазон робочих частот, кГц.......................................................1,5 – 9,0

- Рівень звукового тиску на відстані 0,5 м на частоті 3 кГц при

підведеній напрузі 10 В, дБ, не менше  ....................................       ….70

- Амплітудне значення підводимої напруги, В, не більше .........….....180

- Вихідна напруга в режимі мікрофона, мВ, не менше................….......20

- Електричний опір по змінному струму на частоті 2 кГц, кОм, не більше ...10

- Електрична ємність, нФ, не більше .........................................…...…...15

- Габаритні розміри, мм, не більше ...................................……...…( 36х4

- Маса, г, не більше......................................................................……..........6

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

У перетворювачі використано технічне рішення, на яке подано заявку на патент України. Технічні і економічні характеристики перетворювача роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку перетворювачів аналогічного призначення.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень перетворювач має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, він має вищі електроакустичні параметри, а також кращі конструктивні рішення, які дозволяють спростити монтаж його в апаратурі.

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів виготовленні, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькій трудоємності. Орієнтовна вартість одного перетворювача при серійності 100000 шт. на рік становить $0,5, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати перетворювач для широкого спектру апаратури і обладнання.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено зразки датчика та проведено випробування зразків на вимірювальних стендах, а також на підприємствах потенційних споживачів датчиків.

8. Існуючі результати впровадження. Проведено випуск партії зразків і встановлено в апаратурі зв’язку Іллічівського заводу «Квант».