Спекл-інтерферометричний МІКРОСКОПНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ фазової структури БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

1. Автори: Попов А.Ю., Тюрин А.В., Ткаченко В.Г.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Комплекс призначено для дослідження фазової структури біологічних об’єктів (медичних препаратів), що дозволяє отримувати тривимірні зображення практично прозорих об’єктів та аналізувати їх фазову структуру, тобто варіації коефіцієнту заломлення, для чого створено відповідні пакнти програм. Це дає змогу чисельно визначити форму об’єктів (наприклад, клітинних елементів крові, на малюнку показана фазова структура та варіації товщини єрітроциту людини), діагностувати пошкодження мембран, наявність цитоплазматичних тяжів, виділень у навколишнє середовище та ін. Препарати не потребують спеціальної підготовки (фарбування, тощо), можливе дослідження об’єктів (культур клітин) у процесі життєдіяльності. Перевагою комплексу є те, що він не потребує метрологічної повірки, оскільки реперної величиною в ньому є фіксована довжина хвилі лазерного випромінювання.

Основні технічні характеристики:

  - Просторове розрізнювання комплексу , мкм                        до 1

  - Точність вимірювань , нм	10

  - час вимірювання, с 	1

  - час обробки, с 	10

  - габаритні розміри комплексу, см	50(60(20

  - повна маса комплексу, кг	10

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розробка НДР виконується на основі досвіду конструювання лазерних приладів в НДІ фізики  ОНУ і може бути оцінена як ноу-хау.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого приладу відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва, ціна розробленого приладу становитиме близько $1000. Це на порядок менше ціни західних аналогів, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Комплекс може бути використаний у медицині та біології, а також у якості учбово-дослідницького устаткування.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальний зразок. Проведені лабораторні випробування.

8.Існуючі результати впровадження. Комплекс проходить тестову експлуатацію у Українському Науково-дослідному Протичумному Інституті імені І.І.Мечнікова (Одеса) та Українському НДІ медицини транспорту МОЗ Украины.