ДАТЧИК ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ  РІДИНИ

1.  Автори: Лепіх Я.І.

2. Основні характеристики , суть розробки.

Датчик кондуктометричного типу виконаний по тонкоплівковій технології і призначений для виміру електропровідності рідких середовищ, зокрема природних та штучних водоймищ в системі природоохоронних засобів, морської води в складі глибоководних гідрофізичних систем, електролітів в технологічних процесах тощо.

Основні технічні характеристики:

Діапазон вимірів питомої електропровідності, Сим/м... ................1,7 - 7,1

Похибка виміру, Сим/м.........................................................................±0,004

Габаритні розміри чутливого елемента, мм................................20х20х0,01

Опір навантаження, Ом....................................................................100 - 200

Умови експлуатації:

Зовнішній тиск, атм..............................................................................0 - 60,0

Температура рідини, град...................................................................-2 - + 35

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

В датчику використано оригінальне технічне рішення, яке може бути захищене патентом.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень датчик має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, в якості чутливого елементу використане конструктивно-технологічне рішення, яке дозволяє застосовувати групові методи тонкоплівкової технології і нові матеріали, що забезпечує високу точність вимірювань та економічність виробу в цілому.

5. Економічна привабливість розробки для просування на  ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги датчика базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів мікроелектроніки, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькою трудоємністю. Орієнтовна вартість одного датчика при серійності 1000 шт. на рік становить $100, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати датчик для широкого спектру вимірювальної апаратури.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості

7. Стан готовності розробки

Виготовлено зразки датчика та проведено їх випробування в на вимірювальних стендах, а також в реальних морських умовах.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування зразків у складі вимірювального комплексу морського призначення.