Спекл-інтерферометричний цифровий комплекс для неруйнівного контролю якості лопаток авіаційних турбін

1. Автори: Попов А.Ю., Тюрин А.В., Ткаченко В.Г.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Комплекс призначено для неруйнівної діагностики стану та контролю якості лопаток авіаційних турбін за допомогою метода фазомодульованої спекл-інтерферометрії (ESPI), для чого фаза вимірювального лазерного світла модулюється згідно заданому алгоритму і узгоджується у часі з малим (неруйнівним) тестовим впливом на об'єкт (механічне навантаження, температура, ультразвук). Результати вимірювань у вигляді набору спеклограмм фіксуються телекамерою і обробляються комп'ютером для побудови картини фазових кореляцій. Аналіз цієї картини за допомогою розробленого програмного пакета дозволяє однозначно визначити деформації поверхні об'єкту. Побудовані двомірні профілі деформації об'єкта дозволяють діагностувати неоднорідність і неізотропность матеріалу лопаток, наявність мікротріщин та механічних напружень. На малюнку місце розташування дефекту (тріщини) у лопатці зазначено стрілкою.

Перевагою комплексу є те, що він не потребує метрологічної повірки, оскільки реперної величиною в ньому є фіксована довжина хвилі лазерного випромінювання.

Основні технічні характеристики:

  - Розмір об’єктів, що тестуються (лопаток), мм 	200х300

  - Точність вимірювань , нм	10

  - час вимірювання, с 	1

  - час обробки, с 	10

  - габаритні розміри комплексу, см	50(70(110

  - повна маса комплексу, кг	100

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розробка НДР виконується на основі досвіду конструювання лазерних приладів в НДІ фізики  ОНУ і може бути оцінена як ноу-хау.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого приладу відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва, ціна розробленого приладу становитиме близько $1000. Це на порядок менше ціни західних аналогів, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Комплекс може бути використаний у аерокосмічній промисловості та, після адаптації під конкретні задачі, в машинобудівельній та будівельній промисловості, а також у якості учбово-дослідницького устаткування.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальний зразок. Проведені лабораторні випробування.

8.Існуючі результати впровадження. Комплекс проходить тестову експлуатацію у Национальному авиационному університеті (Кривий Ріг).