ЛАЗЕРНИЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЛІЧИЛЬНИК

АЕРОЗОЛЬНИХ ЧАСТИНОК ТІНЬОВОГО ТИПУ

1. Автори: Бекшаєв А.Я, Калугін В.В., Контуш С.М., Михайловська Л.В.

2. Основні характеристики, суть розробки.

У приладі використовується випромінювання лазерного діода (680 нм, 30 мВт), яке падає на вузьку щілину (товщина регульована, 10 або 20 мкм), позад якої розташований фотоприймач. Частинки аерозолю переносяться струмом повітря перпендикулярно до щілини. Коли частинка опиняється навпроти щілини, вона частково "затіняє" фотоприймач, через що його сигнал зменшується. Аналіз і обробка сигналу, здійснювані за допомогою персонального комп’ютера, дозволяють судити про розмір частинки. В результаті вимірювань отримується повне число частинок, їх концентрація та розподіл по розмірах.

Основні технічні характеристики:

  - діапазон вимірюваних розмірів, мкм 	0,5 – 50

  - точність вимірювання, %	10

  - мінімальна концентрація частинок, л–1	2000

  - швидкість аспірації, л/хв 	0,1 – 0,5

  - час вимірювання, хв 	1.0

  - габаритні розміри, мм	50(60(120

  - повна маса, кг	0.5

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розробка НДР виконується на основі досвіду конструювання лазерних приладів в ОНУ і аерозольних приладів в ОДАХ і може бути оцінена як ноу-хау.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого рахівника частинок відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва, ціна розробленого приладу становитиме близько $1000. Це на порядок менше ціни західних аналогів, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Прилад призначений для оперативного контролю та моніторингу повітряного середовища у виробничих приміщеннях і може застосовуватись на підприємствах та закладах електронної, медичної та фармацевтичної промисловості (проблема "чистих кімнат"), а також для контролю шкідливих забруднень на підприємствах металургії, енергетики та в закладах екологічного спостереження.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальну серію. Проведено лабораторне випробування.

8. Існуючі результати впровадження.

Рахівник використовується для дослідження характеристик зварювального аерозолю у Фізико–Хімічному інституті захисту навколишнього середовища і людини Міносвіти і науки та НАН України та на підприємстві „Новатех-Електро”, м. Одеса.