Прилад   ультразвукового   очищення “ПУЗО-1”

1.  Автори: Лепіх Я.І., Снігур П.О., Сминтина В.А.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Призначений для фінішного очищення дрібних деталей і інструмента методом ультразвукової обробки їх у рідині і може бути використаний у приладобудуванні, медицині і точному машинобудуванні.

Основні технічні характеристики:

- Матеріал оброблюваних деталей: метали, скло, кераміка, пластмаса та ін.

- Робоче середовище: дистильована вода, розчини етилену та ін. розчини,

що чистять;

- Максимальні розміри оброблюваних деталей, мм......................................50х20

- Мінімальний розмір оброблюваних деталей …........................... не обмежений

- Форма оброблюваних деталей ….............................................................будь-яка

- Живлення приладу : постійний струм напругою, В..........................................15

- Споживаний струм, А...…..................................................................................0,9

- Габаритні розміри: приладу, мм .........................................................250х140х50

- ванни, мм .........................................................................................................75х35

Прилад дозволяє виключити з процесу очищення екологічно шкідливі реактиви і не вимагає спеціальної підготовки оператора для експлуатації.

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

На прилад може бути подана заявка на патент. Технічні і економічні характеристики приладу робить його конкурентноспроможним на світовому рівні.

4. Порівняння зі світовими результатами

Порівняльний аналіз показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень прилад має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, за рівнем автоматизації процесу і точності контролю режимів очистки.

5.Економічна привабливість розробки для просування на  ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги приладу базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, недефіцитних комплектуючих виробів і матеріалів.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено зразки приладу та проведено їх випробування на підприємствах потенційних його споживачів.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування зразків приладу в технології очистки оптичних виробів. Дослідний зразок приладу використовується при проведенні науково-дослідних робіт.